## Slide 1
UI 설계변경 대책회의
타워/지상 콘솔데스크
모니터1
(감시장비 연계장치)
모니터2
(통합통제장치)
모니터3
(타워/지상 통제장치)

## Slide 2
모니터 구성
통합통제장치 모니터 1개 (2D) – 데이터 융합 (설정파일 활성화)
타워통제장치 모니터 1개 (3D) – 데이터 융합 (설정파일 비활성화)
지상통제장치 모니터 1개 (3D) – 데이터 융합 (설정파일 비활성화)
감시장비 연계장치 모니터 1개 – 32인치 4분할 모니터 (EOIR #1, EOIR #2, 주파수 스캐너, ADS-B)
  RF레이더는 화면 제공이 없음 (개발자 디버깅 화면)
장치 역할
통합통제장치 : 데이터 입력 기능 + 화면 출력
타워/지상통제장치 : 화면 출력
타워/지상 운용저장장치 : DB 및 파일 저장 + 백업 (쓰기 ONLY)
타워/지상 콘솔데스크 구성

## Slide 3
2D 화면 + 팝업창 구조
팝업창은 1단계, 2단계, 3단계 확대/축소 크기로 나뉨
팝업창 확대 시 다른 팝업창대비 가장 위에 위치하게 되며, 확대창은 한번에 하나만 가능 (여러창 동시에 확대 불가)
모든 입력 기능은 팝업창을 통해서 입력
모든 데이터 확인도 팝업창을 통해서 확인 (메인 화면은 라이브/재생 지도 ONLY)
설정파일을 통해 데이터 융합 여부 ON/OFF 설정
백엔드와 프론트엔드로 구성
왼쪽 사이드바에 팝업창 띄우는 구조는 항목유형에 따라 구분선
팝업 최대 전시 개수는 설정파일에서 설정할 수 있게하고 기본값 6개
통합통제장치

## Slide 4
3D 화면 + 팝업창 구조
데이터 입력에 대한 기능은 없고 팝업창 띄우고 없애는 기능만 구현
팝업창 확대 시 다른 팝업창대비 가장 위에 위치하게 되며, 확대창은 한번에 하나만 가능 (여러창 동시에 확대 불가)
데이터 확인은 통합통제장치에서 할 수 있는 기능들을 그대로 놓고 팝업창을 통해서 보여주되, 데이터 입력만 불가능
설정파일을 통해 데이터 융합 여부 ON/OFF 설정 (데이터 중복 융합 방지를 위해 통합통제장치로부터 융합 데이터를 받았을때는 자동으로 비활성화)
백엔드와 프론트엔드로 구성
왼쪽 사이드바에 팝업창 띄우는 구조는 항목유형에 따라 구분선
팝업 최대 전시 개수는 설정파일에서 설정할 수 있게하고 기본값 6개
타워/지상통제장치

## Slide 5
데이터를 DB 및 NAS에 저장하기 위한 용도
감시장비 및 감시장비 연계장치의 데이터는 네트워크를 통해 직접 받으며 DB 및 NAS 에 저장 (통합통제장치가 없어도 동작할 수 있어야함)
백엔드로만 구성
NAS와 상시구동
NAS에는 파일데이터를, 운용장치에는 DB를 설치
테이블 및 폴더명 기반으로 구분하여 타워와 지상의 테이블명 및 공유폴더명을 별도로 관리
타워/지상은 각각 데이터를 저장하되 타워NAS와 지상NAS는 주기적으로 파일을 서로 백업한다. 이때 타워의 폴더는 main_ 로, 지상의 폴더는 sub_ 로 이름을 명명. 타워/지상 NAS는 main_ 폴더와 sub_ 폴더를 모두 저장 (DB도 서로 다른 테이블에 저장하고 백업, 운용저장장치 고장 시 설정파일 변경으로 즉시 운용 가능)
타워/지상 운용저장장치

## Slide 6
항우연 추가 질의사항
2.1.1 Live 가상항적 다수 생성 기능 필요
2.1.2 Replay 화면 하단 영상 체크 박스는 EOIR 카메라 영상을 의미하는 것인지? 비행/영상/음성 데이터 외에 날씨 데이터로 기록 및 Replay 가 가능한 것인지?
3.2 비행계획관리 비행시험계획 등록 후 삭제가 가능한지? 비행시험결과, 항공사고 등 입력 후 어디서 조회가 가능한 것인지?
5.4.4 심볼 관리 단일 장비로만 관측되면 단일 심볼(네모, 세모) 로, 다수 장비로 관측되면(데이터 융합) 원으로 표시되는건지? 아니면. 단일도 표시되고 원으로도 표시되는 것인지?
4-2 비행상태도시 – 상세추적 Live 화면 등 어떤 화면에서 연동되는 것인지?